Messevorbericht zur Hannover Messe (24. - 28. April 2017)

Hygienegerechte Membran-Dosierpumpe für anspruchsvolle lebensmitteltechnische Verfahren im Niederdruckbereich

Pulsations-Kavitations-Vorführstand macht Pumpvorgang live erlebbar

Für Hersteller von Lebensmitteln hat die Sicherstellung von gleichbleibendem Geschmack und einheitlicher Qualität höchste Priorität. Für die Hannover Messe 2017 hat die Lewa GmbH den Fokus deshalb auf das hygienic-Programm gelegt: So werden neben einer Lewa Ecodos hygienic für den Niederdruckbereich < 20 bar verschiedene hygienegerechte Pumpenköpfe und Ventile am Stand zu sehen sein. Darüber hinaus können Besucher weitere Exponate, darunter eine Pomac Doppelschraubenspindelpumpe sowie eine Lewa Ecosmart Membrandosierpumpe, in Augenschein nehmen. An einem Pulsations-Kavitations-Vorführstand wird außerdem der Pumpvorgang einer Lewa Ecoflow live demonstriert.

Für Anwendungen im Lebensmittelbereich sind alle druckbeaufschlagten, fluidberührten Werkstoffe FDA- sowie USP-Klasse VI-konform und den EHEDG-Designrichtlinien gemäß ausgeführt. 1.4435-Edelstahl ist für die meisten EHEDG-spezifizierten Anforderungen die optimale Wahl. Die Pumpenköpfe aus diesem Material sind für Drücke bis 20 bar oder auch Fluidtemperaturen von 80 °C ausgelegt. Polypropylen (PP) als kostengünstigere Alternative bietet sich vor allem dann an, wenn Temperatur- und Druckanforderungen nicht allzu hoch sind. In der hygienic-Variante wird der Pumpenkopf aus PP oder elektropoliertem Edelstahl mit einer Oberflächenrauigkeit < 0,5 µm gefertigt, was die Reinigung der produktberührten Oberflächen erleichtert. Für die Ventilsitze der Edelstahlpumpenköpfe stehen Einsatzringe aus verschiedenen Materialien zur Verfügung. Auch die Ventile selbst werden passend zum Fluid ausgewählt.

Dosiergenauigkeit von ± 1 Prozent und leichte Reinigbarkeit

Der Dosierstrom ist über die Hublänge sowie über die Frequenz eines Umrichters variabel einstellbar. Da Umrichter und Pumpe funktionsgeprüft geliefert werden, entfällt eine aufwendige Optimierung und Parametrierung. Die Dosiergenauigkeit ist mit ± 1 Prozent sehr präzise. Bei der Ansteuerung lassen sich beim Einsatz eines Servomotors und einer intelligenten Steuerung auch unterschiedliche kundenseitige Anforderungsprofile realisieren sowie der Stellbereich über 1:50 erweitern. Die Geometrie des Pumpenkopfes ist so ausgeführt, dass Rückstände von Prozessmedien auf ein Minimum reduziert werden. Dies ermöglicht auch eine einfache Reinigung (CIP) beziehungsweise eine Sterilisation (SIP) vor Ort. Durch die totraumoptimierte Konstruktion des Pumpenkopfes kann die Prozessfluidmenge im Arbeitsraum geringgehalten werden und Spül-, Entleer- oder Trocknungsvorgänge lassen sich problemlos durchführen.

Kompakte Serie für sensible und scherempfindliche Produkte

Des Weiteren gehört eine Doppelschraubenspindelpumpe von Pomac zu den Exponaten. Diese zeichnet sich durch ihre hohe Druckstabilität aus und ist besonders für Produkte mit Stückigkeiten geeignet. Sie ist bis 16 bar bei Temperaturen bis 135 °C einsetzbar und kann mit sehr hohen Geschwindigkeiten von bis zu 3.600 U/min betrieben werden. Da sich die Schrauben nicht berühren, sondern das Produkt durch die Schraubenwindung pulsationslos nach vorne gedrückt wird, eignet sich die Serie besonders für sensible und scherempfindliche Produkte. Jede Pumpengröße kann mit zwei verschiedenen Schrauben montiert werden. Der freie Kugeldurchgang beträgt je nach Typ bis zu 30 mm und erlaubt es, Medien mit großen Viskositätsunterschieden gleichermaßen gut zu fördern. Gegenüber Exzenterschneckenpumpen sind die Modelle recht kompakt gebaut und benötigen vor allem kein Elastomer als Stator. Dadurch entfallen Abrieb-Probleme bei der Linienverpressung mit dem Rotor und aufwendiger Austausch oder Wechsel des Elastomers.

Transparenter Pumpenkopf macht Fluidbewegung sichtbar

Besucher der Hannover Messe können außerdem einen Pulsations-Kavitations-Vorführstand besichtigen, an dem verschiedene Betriebszustände einer Membrandosierpumpe gezeigt werden. Dazu gehören vor allem das Verhalten bei niedrigem Saugdruck, der Einfluss von Pulsationsdämpfern und unterschiedlich ausgeführte Rohrleitungen. Durch den M 900-Pumpenkopf aus Plexiglas lässt sich die Arbeitsweise einer Lewa Ecoflow Membran-Dosierpumpe live mitverfolgen. Daraus ergeben sich wertvolle Hinweise für die korrekte Installation. Auch die hydraulisch angelenkte Lewa Ecosmart ist zur Veranschaulichung mit einem transparenten Pumpenkopf ausgestattet. Die Membrandosierpumpe sorgt durch den zuverlässigen Betrieb für maximale Sicherheit und geringste Lebenszykluskosten im Produktionsprozess.

Für Gespräche und konkrete Anfragen steht das Lewa-Team in Halle 15 am Gemeinschaftsstand von Pumpe DE in der PUMP PLAZA zur Verfügung.

Was: 	 			Hannover Messe 2017

Wann: 			24. bis 28. April 2017 in Hannover

Wo:  				Messegelände Hannover, Pumpe DE 						PUMP PLAZA

Ansprechpartner:		Heinz Woldering und Torsten Krüger, beide 					Gebietsverkaufsleiter

Weitere Informationen: 	www.lewa.de

Die LEWA GmbH wurde 1952 von Herbert Ott und Rudolf Schestag als Familienunternehmen gegründet und ist heute der weltweit führende Hersteller von Dosier- und Prozess-Membranpumpen sowie von kompletten Dosieranlagen für die Verfahrenstechnik. Die Firma mit Hauptsitz in Leonberg entwickelte sich in wenigen Jahrzehnten zu einer internationalen Gruppe und sieht ihre Position auf dem Weltmarkt durch die Integration in die japanische Nikkiso Co. Ltd. im Jahr 2009 weiter gestärkt. Als forschendes und produzierendes Unternehmen entwickelt LEWA Technologien und erarbeitet Lösungen für die unterschiedlichsten Applikationen seiner Kunden. Die Produkte kommen hauptsächlich in der Öl- und Gasindustrie, im Bereich Gasodorierung, in Raffinerien und der Petrochemie, aber auch bei der Herstellung von Kunststoffen, Wasch- und Reinigungsmitteln zum Einsatz. Weitere Anwendungsgebiete finden sich in der Chemie, der Kosmetikindustrie, in der Pharma- und Biotechnologie, im Segment Lebensmittel und Getränke sowie in der Energieversorgung. LEWA hat derzeit etwa 1.100 Mitarbeiter und besitzt weltweit 13 Tochtergesellschaften sowie Vertretungen und Vertriebsbüros in mehr als 80 Ländern.

Bildmaterial:

Mehr Info für Leser/Zuschauer/Interessenten:

LEWA GmbH

Ulmer Straße 10, D-71229 Leonberg

Tel.: +49 7152 14-0, Fax: +49 7152 14-1303

E-Mail: lewa@lewa.de

Internet: www.lewa.de

Mehr Info für die Redaktion

ABOPR Pressedienst B.V.

Leonrodstraße 68, D-80636 München

Tel.: +49 89 500315-20, Fax: +49 89 500315-15

E-Mail: info@abopr.de

Internet: www.abopr.de

Abdruck unter Nennung der Quelle honorarfrei, Belegexemplar erbeten

# Text boxes

Bild-ID: Ecodos_hygienic.jpg, hygienic_Pumpenkopf.jpg

Bildunterschrift: Der Fokus auf der diesjährigen Hannover Messe liegt auf dem hygienic-Programm: Neben einer Lewa Ecodos hygienic stellt die Lewa GmbH verschiedene hygienegerechte Pumpenköpfe und Ventile vor.

Quelle: Lewa GmbH

Bild-ID: Schraubenspindelpumpe_pomac.jpg

Bildunterschrift: Die Doppelschraubenspindelpumpen von Pomac drücken das Produkt durch die Schraubenwindung pulsationslos nach vorne, weshalb sich die Serie besonders für sensible und scherempfindliche Produkte eignet.

Quelle: Pomac B.V.

Quelle:

Bild-ID: Vorführstand.jpg

Bildunterschrift: Durch den im Vorführstand verwendeten M 900-Kopf aus Plexiglas können Besucher den Pumpvorgang einer Lewa Ecoflow Membrandosierpumpe live mitverfolgen.

Quelle: Lewa GmbH

Bild-ID: Ecosmart.jpg

Bildunterschrift: Die hydraulisch angelenkte Membrandosierpumpe Lewa Ecosmart sorgt durch den zuverlässigen Betrieb für maximale Sicherheit und geringste Lebenszykluskosten im Produktionsprozess.

Quelle: Lewa GmbH